## Slide 1: ŰRDINAMIKA —8
A Hold legfontosabb adatai
Repülés a Földről a Holdra és vissza;
Az Apolló-program megvalósítása;
Röviden a Skylab programról.

## Slide 2: BÖLCS MONDÁSOK
Az átlagemberek annak keresik a módját, hogy bármit is megúszhassanak. A sikeresek állandóan arra tö-rekszenek, hogy boldoguljanak az életben. (Jim Rohn)
Nem az akadályoz meg bennünket a sikerben, amit nem tudunk, hanem, amit rosszul tudunk. (Josh Billings)

## Slide 3: REPÜLÉS A FÖLD KÖRÜL
A Föld körüli repülés számításai, miután a kozmikus és a jellemző sebességeket ismerjük, roppant egyszerűek.
A második kozmikus sebesség meghatározása ugyanez, csak a K elé egy 2-est írunk;
;
A Földre vonatkozó első kozmikus sebesség meghatározá-sának képlete: ;

## Slide 4: REPÜLÉS A FÖLD KÖRÜL
A Föld körüli repülés számításai, miután a kozmikus és a jellemző sebességeket ismerjük, roppant egyszerűek.
A harmadik kozmikus sebesség meghatározása kissé összetettebb, mert az a Föld körül létrehozandó sebesség-érték, amellyel indítva az űrobjektumot, a hatásszférán túl a Föld pályasebességével együtt a távolodási sebesség eléri a Napra vonatkozó, és a Föld pályája mentén érvényes második kozmikus sebesség értékét;

## Slide 5: REPÜLÉS A FÖLD KÖRÜL
A pályáraálláshoz szükséges + sebességéréték meghatá-rozása az alábbi képlet segítségével történhet:
Egy többlépcsős rakéta végsebességé v = k n w nl zC ;
Oldalirányú manőver végrehajtása - nem célszerű.
A pályasíkok függetlenek a Föld forgásától, vagyis az űrobjektum megtartja a pályasíkját, s alatta a Föld forog, de e forgásban a pályasík nem vesz részt.
Anomáliák a Föld körüli repülések során (Pl. ha gyorsítunk, akkor csökken a sebesség, és fordítva, és így tovább.)

## Slide 6: IRÁNY A HOLD
A Föld egyetlen kísérője — a Hold.
KH = 4903 km3/s2
Távolsága a Földtől:
perigeumban (földközeli pontban): 364 400 km,
apogeumban (földtávoli pontban): 404 400 km.
közepes távolsága: 384 400 km.
A Hold felszínén a nehézségi gyorsulás értéke: g0 = 1,635 m/s2, vagyis a földinek 1/6-a.

## Slide 7: IRÁNY A HOLD
A Holdnak légköre nincs, mert a Nap által felmelegített részeken a molekulák mozgásának sebessége nagyobb a második kozmikus sebességnél, s így azok már rég elhagyták a Holdat, ha egyáltalán volt valamilyen légköre.
Ezért a repülés körülötte bármilyen magasságban lehetséges (a magas hegyek miatt 10 km fölött). Az Apollo-11 legénysége, vagyis a két asztronauta, akik elsőként a Holdra leszálltak, 15 km magasságú pályáról végezték el a leszállás előtti végső manővereket.

## Slide 8: IRÁNY A HOLD
A Hold középső vidékein a hőmérséklet 134 °C, a megvilágított terület szélén 67°C, míg az árnyékos oldalon kb. 150 fokkal van a nulla fok alatt.
A Hold a Földet egyszer 27 nap 7 óra 42 perc és 11,5 másodperc alatt kerüli meg. Ez az ún. hold-hónap.
A Hold nagyjából egy holdhónap alatt fordul meg tengelye körül is, így állandóan ugyanazt az arcát mutatja a Föld felé, s a túlsó oldalán a képződ-ményeket csak felvételről ismerjük.

## Slide 9: IRÁNY A HOLD
A Hold nagyjából egy holdhónap alatt fordul meg tengelye körül is, így állandóan ugyanazt az arcát mutatja a Föld felé, s a túlsó oldalán a képződ-ményeket csak felvételről ismerjük.
Ezt a jelenséget kötött keringésnek, esetleg kötött tengelyforgásnak hívjuk.

## Slide 10: IRÁNY A HOLD
A Hold felszínén az első kozmikus sebesség: 1,679 km/s,
A második: 2,375 km/s a Hold átmérője 3476 km, a sugara pedig RH = 1738 km.
A Holdig az utazás időtartama Föld körüli pályáról indulva - Hohmann-ellipszisen - mintegy 5-6 nap (ha a II.kozmikus sebességgel indul az űrhajó – kb. 2,3 nap).
Ehhez jön a start, a pályára állás, a gyorsítás a Hold felé, majd a visszaérkezés után a Föld körüli manőver, végül a leszállás. Így az utazás összesen a Holdon tartózkodás időtartamától és a manőverek jellegétől függően, a holdutazások során az utazás 8-13 nap volt.

## Slide 11: „A TANÍTÁS CÉLJA: CSELEKVÉSRE ÖSZTÖNZÉS” (Herbert Spencer)
Egyik hallgató készítette ezt a grafikont, amelyen számos
érdekes adat szerepel. A vastag vonal a feladat megoldása,
a többi a hallgató által kibővített vizsgálat eredménye.

## Slide 12: A SZOVJET HOLDPROGRAM
A Holdért induló verseny során, a Szovjetunióban egy sor változás történt:
A Holdért való verseny közben főtitkárváltásra került sor, s az űrprogram, egy időre, másodlagos kérdéssé vált;
1966 elején meghalt Koroljov, s a helyébe lépő Misin nem volt határozott vezető, s nem volt konkrét elképzelése a teendőkről sem;
A Hordozórakéta négy kísérlete nem volt sikeres;
Nem állt rendelkezésre nagy rakéta, s a Hold körüli pályára sem tudtak megfelelő tömeget állítani;
Az űrrel foglalkozó tudósok jelentős hányada fontosabbnak tartotta a Mars-program elindítását, a Hold-program helyett.

## Slide 13: A SZOVJET HOLDPROGRAM TERVEZETT HORDOZÓRAKÉTÁJA

## Slide 14: A SZOVJET HOLDPROGRAM
A rakétakomplexum neve N1-L3 volt
  N1 a zölddel jelölt háromfokozatú hordozórakéta (Носитель) А, Б és В fokozatokkal
  L3 a szürke, Г és Д fokozatokból álló holdrakéta
Szergej Koroljov 1966-ban bekövetkezett halálától egészen 1974-ig Vaszilij Misin vezette a tervezést. 30 db NK-15-ös hajtóműből állt az első fokozat (45,4 MN volt felszállásnál a tolóerő, az Ifajl = 297s )

## Slide 15: A SZOVJET HOLDPROGRAM
Indítások:
  1969. február 21: Robbanás 12200m-en, 69 másod- perccel az indítás után;
  1969. július 3: Egy meghibásodott szivattyú miatt egy hajtóművet le kellett volna állítani a 30-ból. Az automatika leállította mind a 29-et;
  1971. július 24: Irányíthatatlan forgás következett be, valószínűleg az együttműködésre alkalmatlan hajtóművek miatt;
  1972. november 22: 107 másodperccel az indítás után, 40 km magasságban lengés következtében a komplexum darabjaira hullott.

## Slide 16: A SZOVJET HOLDPROGRAM

## Slide 17: A SZOVJET HOLDPROGRAM
Az N1-L3 komplexum (felül) és
A hold körüli pályán keringő L3 kinagyított képe. Ez tartalmazza a leszálló egységet és a Hold körül keringő anyaűrhajót, amely csak két űrhajóst volt képes szállítani. Így a Holdra csak egy űrhajós szállt volna le.

## Slide 18: A SZOVJET HOLDPROGRAM

## Slide 19: AZ APOLLO ŰRHAJÓK ÚTJA A HOLDIG ÉS VISSZA A FÖLDRE

## Slide 20: AZ APOLLÓ–PROGRAM
– 1961-ben J. F. Kennedy elnök hirdette meg.
– Apollo-7, az első emberes próba (1968. okt. 1.), rendszerell. (W. Schirra, D. Eisele, Cunningham.)
-- 1968. dec.: Apolló–8: tíz kör a Hold körül (F. Borman,
D. Lovell, W. Anders);
–1969. márc. Apolló–9: a Föld körül szimulálták a Holdra szállást, 10-napos rep., 230 km magasságban (McDivitt– Scott– Schwickart).
–1969. máj. Apolló–10: 31 kör, 10 km magasságig ereszked-
tek le s a Holdra történő leszállás szimulációját végezték el
Hold körüli pályán. (Stafford, Cernan, Young)

## Slide 21: REPÜLÉS A FÖLDRŐL A HOLDRA

## Slide 22: AZ APOLLÓ–PROGRAM

## Slide 23: AZ APOLLÓ–PROGRAM

## Slide 24: ESEMÉNYEK A REPÜLÉSEK SORÁN
Apollo–1A: Részben sikertelen kísérlet. 80 másod-perccel az indulás után a hajtóművekben a nyomás 30%-kal csökkent.
Apollo–1: Sikertelen. Gyakorlás során egy kapcsoló zárlata miatt a személyzet kabintűz áldozata lett (erre egy későbbi adásban még visszatérünk).
Apollo–6: Részben sikeres. Erős rezgések keletkeztek a pályára állás során, néhány hajtómű nem működött a tervezettnek megfelelően.

## Slide 25: ESEMÉNYEK A REPÜLÉSEK SORÁN
Apollo–13: „Sikeres kudarc”-ként tartják számon, mert bár a küldetést nem tudták végrehajtani, a személyzet sikeresen visszatért a Földre. Az egyik modulban ugyanis az oxigéntartály felrobbant, s a parancsnoki fülke jelentős része üzemképtelenné vált (visszatérünk rá Az űrrepülések biztonsági problémáinak tárgyalásánál).
A továbbiakban a program, kisebb problémákkal ugyan, de sikeresen zajlott, a küldetést alapvetően befolyásoló meghibásodás a küldetések során – az Apollo-13 kivételével – nem lépett fel.

## Slide 26: AZ APOLLO–1 LEGÉNYSÉGE
V. Grissom, E. White, R. Chaffee

## Slide 27: T. FREEMAN, AZ AGENA ŰROBJEKTUM

## Slide 28: AZ APOLLÓ-PROGRAM

## Slide 29: A SATURN V ELSŐ FOKOZATÁNAK RAKÉTAHAJTÓMŰVEI (5 x F-1)
Az F-1 fejlesztése, még az 1950-
Es évek végén kezdődött, és vég-
leges formában a 60-as évek kö-
zepére alakult ki. Egy hajtómű to-
lóereje elérte a 6,8 millió New-
tont, ami 680 tonnának felelt meg.
Az öt hajtómű teljesítménye
tehát elérte a 34MN értéket. Mi-
vel a Saturn-5 starttömege 2800
tonna volt, a tolóereje pedig el-
érte a 3400 tonnát, így a
tolóerő/starttömegviszony, az in
dulás pillanatában 1:1,21 volt.
Tíz másodperc múlva, mivel az
öt hajtómű összesen 135 tonna
hajtóanyagot fogyasztott, a te./st.
viszonya elérte 1:1,28 értéket.

## Slide 30: A MÁSODIK FOKOZAT J-2 RAKÉTAHAJTÓMŰVEI (5DB)

## Slide 31: A HARMADIK FOKOZAT 1DB J-2 RAKÉTAHAJTÓMŰVE ÉS A VÉSZR.

## Slide 32: AZ APOLLÓ-PROGRAM

## Slide 33: A KISÉRLETI REPÜLÉSEK
A program azon szakaszában, amikor még emberek nem voltak a fedélzeten, a komplexum egyes elemeit ellenőrizték, s a kísérleti repülések, vagyis az Apollo-4, az Apollo-5 és az Apollo-6 repülése során, Föld körüli pályán.
Ezek célja: a komplexum egyes elemei megbízható működésének a kipróbálása volt. Mivel ezek általában sikeresen végződtek, megkezdődhetett az emberes űrrepülések végrehajtásának az előkészítése.

## Slide 34: A KISÉRLETI REPÜLÉSEK
Első emberes űrrepülést az Apollo-7 űrkomplexummal végezték a Föld körül.
A második volt az Apollo-8, ennek során először jártak emberek a Hold körül.
A harmadik repülés, az Apollo-9-el a Föld körül ellenőrizték a teljes programot.
A Holdra szállás főpróbáját az Apollo-10 legénysége végezte a Hold körül.

## Slide 35: AZ APOLLO–7 LEGÉNYSÉGE
D. Eisele, PKMP; W. Schirra Jr., PK.; W. Cunningham HKP

## Slide 36: AZ APOLLO–8 LEGÉNYSÉGE
J. Lovell, PKMP,
W. Anders, HKP, és
F. Borman, PK

## Slide 37: AZ APOLLO–9 LEGÉNYSÉGE
R. Schweickart, HKPK, D. Scott, PKMP, J. McDivitt PK.

## Slide 38: AZ APOLLO–10 LEGÉNYSÉGE
E. Cernan, HKPK;
J. Young, PKMP;
T. Stafford PK

## Slide 39: AZ APOLLÓ–PROGRAM
1969. júl. 16. 14.30, Apolló–11: Első űrhajósok a Holdon. 76 órával a start után érkeztek a Hold körüli pályára (112 és 314 km). Júl. 19-én 22:44-kor, 99,4 és 121,5 km pályaadatokat foglaltak el. Júl. 20-án 18:47-kor a holdkomppal megkezdték a leszállási manővert.
15 km-es pályára álltak, és 21:18-kor landoltak a Holdon. Holdatérés után pihenőt kaptak, s más-nap, hajnalban kezdődött a Holdralépés, Neil Armstrong kérésére, kb. két órával a meghirdetett időpont előtt.
(Aldrin esete a tv-riporterrel!)

## Slide 40: AZ APOLLÓ–PROGRAM
Pihenő után 21-én hajnali 03:58-kor lépett Armstrong a Holdra, 15 perccel később Aldrin is követte. A két asztronauta számos kísérleti eszközt helyezett el a Hold felszínén, majd 21-én 18:54-kor start, összekapcsolódtak a Collins vezette űrhajóval, 21 kg holdkőzettel tértek vissza a Földre, 24-én 17:51-kor szálltak le a tengerre, a Hawaii-szigetektől D-re.
Mivel ez volt az első holdutazás, hosszú karan-ténba helyezték a személyzet tagjait.
Az első emberek Holdra lépése mindenképpen a harmadik mérföldkő az űrrepülések sorában.

## Slide 41: IRÁNY A HOLD
Az Apolló űrhajó és a Hold-
komp, a Holdra szállás
előtti állapotban. A cse-
re a Földtől kb. 250 000
km-re történt.

## Slide 42: AZ APOLLO–11 LEGÉNYSÉGE
N. Armstrong, PK E. Aldrin, HKP M. Collins, PKMP

## Slide 43: AZ APOLLÓK ÚTJA A HOLDIG

## Slide 44: A HOLDRASZÁLÁS KÖVETELMÉNYEI
A leszállóhely kiválasztásának követelményei:
A leszállás a lehető legsimább területen történjen;
Ne legyenek rajta becsapódási kráterek, kövek;
A lejtési szöge 2°-nál ne legyen nagyobb;
A leszállóhelyhez a bejöveteli útvonalán ne legyenek hegyek, magasabb dombok, amelyek hamis magassági adatokat adnának;
A lehető legkevesebb hajtóanyag-felhasználást igényelje;
Starthalasztás, vagyis a földi start késése esetén is elérhető legyen;
A szabad visszatérési pályán haladó űrhajó hatósugarába essen.

## Slide 45: ÚTON A HOLD FELÉ
A startot és a pályára állást követően, másfél kör megtétele után, a Saturn V rakétakomplexum harmadik fokozata segít-ségével, az Apollo–11 űrhajót felgyorsították és a Hold felé vezető pályára irányították.
Félórával a gyorsítás megkezdése után, már a Hold felé vezető pályán, az Apollo–11-et leválasztották a komplexum harmadik fokozatától, vagyis az S–IVB-től, majd rövidesen megkezdték a holdkomp kihúzását az adapteréből. Ehhez az anyaűrhajót leválasztották a Holdkompról, 180°al elfordították és a holdkomp másik oldalán lévő összekapcsoló szerkezetre csatlakoztak vele. Így biztosították a két űrobjektum közötti közvetlen átjárást.

## Slide 46: ÚTON A HOLD FELÉ
A Holdig az utazás három napig tartott. Megérkezvén, Hold körüli pályára álltak, s a 10. kör alatt ment át a két asztronauta, Armstrong és Aldrin a holdkompba, majd a 13. kör alatt kezdték meg a Holdraszállási manővereket.
Az anyaűrhajóval Collins piruettet végzett, és minden oldalról leellenőrizte a holdkomp épségét. Armstrongék 15 km magasságra süllyedtek, majd megkezdték a további süllyedést a kijelölt leszállóhelyre.

## Slide 47: ÚTON A HOLD FELÉ
Közeledvén a felszínhez Armstrong észlelte, hogy autónagyságú kövek és kisebb kráterek vannak alattuk, ezért visszaemelkedtek néhányszáz métert, és eltávolodva kissé az eredeti leszállóhelytől, alkalmas helyet talált és oda szálltak le. Kigyulladt a „kontaktfény”, majd a következő pillanatban elérték a felszínt. Megérkeztek.
Ezt követően Armstrong jelentette Houstonnak, hogy: „Houston, itt a Nyugalom Bázis! A Sas leszállt!”
A Holdatérés időpontja: 1969. július 20. 20:17 volt.

## Slide 48: LESZÁLLÁS A HOLDRA
A felhasználható hajtóanyagból 20 másodpercnyi maradt. Pihenő után, a tervezett időpont előtt Armstrong, Houston engedélyével megkezdte a Holdralépést.
Ekkor hangzott el a híres mondása: „Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek.” Kitűzték az amerikai zászlót, majd sor került az Amerikai Egyesült Államok elnökével való beszélgetésre.
Az elnök a következőket mondta: „Helló Neil és Buzz! A Fehér Ház Ovális Irodájából beszélek, és valószínű, ez a legtörténelmibb beszélgetés, amelyet valaha lebonyolítottak. El akarom mondani, milyen büszkék vagyunk mindannyian Önökre. Minden amerikai számára ez a legbüszkébb nap az életében…”

## Slide 49: A HOLDRA LÉPÉS PILLANATA

## Slide 50: ARMSTRONG A HOLDON

## Slide 51: AZ APOLLO–11 VÍZRE SZÁLLÁSA
AZ APOLLO
PROGRAMBAN A
VISSZATÉRŐ FÜLKÉT
HÁROM EJTŐERNYŐ
HELYEZI A VÍZRE

## Slide 52: AZ APOLLÓ-PROGRAM

## Slide 53: AZ APOLLO–12 LEGÉNYSÉGE
P. Conrad, Jr. PK; R. Gordon, PKMP; A. Bean, HKP

## Slide 54: AZ APOLLO 14 LEGÉNYSÉGE
S. Roosa, PKMP; A. Shepard, PK; E. Mitchell HKP

## Slide 55: AZ APOLLO 15 LEGÉNYSÉGE
J. Irwin, HKP; D. Scott, PK; A Worden, PKMP

## Slide 56: AUTÓVAL A HOLDON

## Slide 57: AZ APOLLO 16 LEGÉNYSÉGE
A. Mattingly, PKMP; J. Young PK; Ch. Duke Jr. HKP

## Slide 58: AZ APOLLO 17 LEGÉNYSÉGE
H. Schmitt, HKP; E. Cernan, PK; H. Evans PKMP

## Slide 59: AZ APOLLÓ-PROGRAM
Az Armstrong-Aldrin párost követően még öt alkalommal jártak űrhajósok a Holdon. Az Apolló-12, amelynek asztronautái Bean 7 óra 42 percet, Conrad 7 óra 48 percet töltött a Holdkompon kívül. Az Apolló–13 útja sikertelen volt. A 14., 15., 16. és 17. sikeres volt. Közülük az utolsó három kibővített tudományos programot hajtott végre, amelyhez a holdautó is rendelke-zésükre állt. Az Apollo–17-es legénysége több, mint 3 napig tartózkodott a Hold felszínén.

## Slide 60: AZ APOLLO-PROGRAM
Az Apollo–18., 19. és 20. háromszor három embert vitt az űrállomásra (Skylab), a 21. pedig a amerikai szovjet közös űrrepülés amerikai személyzetét (Stafford, Brand és Slayton), (ill. a másik oldalon a Szojuz űrhajó Leonovot és Kubaszov) szállította az űrbe.
A programban 25 000 kutatóintézet, laboratórium, vállalat és cég vett részt, s 1967-68-ban mintegy 400 000 ember dolgozott a program végrehajtá-sán.

## Slide 61: A SATURN V ADATAI
A Saturn–V rakétakomplexum lépcsőinek adatai:
A komplexum starttömege: 27,468 MN (2800 t.)
– az I. lépcső: 2200 t; ha.: 2049 t; ü.t.–151 t;
– a II. lépcső 440 t; 405 t; ü.t:–35 t;
– a III. lépcső 110 t; 90 t; ü.t.–20 t;
– a H. teher: 47 t; 20 t. ü.t.–27 t.

## Slide 62: „FÖLDKELTE” A HOLDON

## Slide 63: A HOLD A FÖLDRŐL LÁTHATÓ OLDALA

## Slide 64: A HOLD TÚLSÓ OLDALA

## Slide 65: HOLDRASZÁLLÁSOK

## Slide 66: AZ APOLLO ŰRHAJÓ

## Slide 67: A FÖLD, AHOGYAN A HAZATÉRŐK KB. 100 000 KM-RŐL LÁTTÁK

## Slide 68: AZ APOLLO-17 ÚTJA
Az Apollo-17 1972. dec. 7-én indult a Hold felé. Útja, tudományos szempontból, a kísérletsorozat legeredményesebb űrrepülése volt. Az a tény, hogy Schmitt űrhajós geológus volt, szakmai szempontból is sokat jelentett. A repülés teljes időtartama 301 óra volt, s az űrhajósok összesen mintegy 75 órát tartózkodtak a Holdon, 38,5 km utat tettek meg a holdautóval, s 113 kg kőzetmintát gyűjtöttek. Számos kísérletet végeztek, s tanulmányozták a Hold belsejének sajátosságait. December 19-én szálltak le.

## Slide 69: SZEMÉLYZETEK A HOLDON
Küldetés: Időtartam Holdséták Megtett Gyüjtött
a Holdon időtartama távolság kőzetminta
Apollo–11: 21h36m 2h31m 1 km 21 kg
Apollo–12: 31h31m 3h56m 1 km 34,5 kg
3h49m 1,3 km
Apollo–14: 33h30m 4h47m 1 km 42,8 kg
4h34 3 km
Apollo–15: 66h54m 6h32m 10,3 km 76,7 kg
7h12m 12,5 km
4h49m 5,1 km

## Slide 70: SZEMÉLYZETEK A HOLDON
Küldetés Időtartam Holdséták Megtett Gyűjtött
a Holdon időtartama távolság kőzetminta
Apollo–16: 71h2m 7h11m 4,2 km 94,3 kg
7h23m 11,1 km
5h40m 11,4 km
Apollo–17: 74h59m 7h11m 3,3 km 113 kg
7h36m 18,9 km
7h15m 11,6 km
Összesen: 299h32m 80h26m 95,7 km 382,3 kg

## Slide 71: TOVÁBBI PROGRAMOK
A Holdra szállási programot tehát ezzel befejezték, s a to-vábbiakban a még megépített komplexumokat a Skylab és a Szojuz-Apollo programban hasznosították. Az Apollo-18., 19. és 20. az űrállomásra vitt fel 3-3 asztronautát, a 21.-et pedig az Apollo–Szojuz közös űrrepülés során használták fel (az első fokozat nélkül).
Ez volt tehát a Hold meghódításának első fázisa, s a tervek szerint a második fázis végrehajtására 2020 körül kerülhet sor, amikor a Holdon lakható bázis kialakítását tervezik. Ekkor kerülhet előtérbe a Hold tényleges hasznosításának a kérdése is.
Az első hat holdutazás kizárólag politikai célokat követett.

## Slide 72: APOLLO-SZOJUZ
1975

## Slide 73: SKYLAB-PROGRAM

## Slide 74: SKYLAB-PROGRAM
Start: 1973.május 14.
Űrhajó tömege: 77 088 kg
Küldetés | Űrhajósok | Indulás | Visszatérés | Időtartam
Skylab–2 | Charles Conrad Joseph Kerwin Paul Weitz | 1973. május 25. | 1973. június 22. | 28 nap
Skylab–3 | Alan Bean Owen Kay Garriott Jack Lousma | 1973. július 28. | 1973. szeptember 25. | 59 nap
Skylab–4 | Gerald Carr Edward Gibson William Pogue | 1973. november 16. | 1974. február 8. | 84 nap
Perigeum 434 km
Apogeum 442 km

## Slide 75: A SKYLAB-PROGRAM
A Hold-program befejezését követően a NASA — mivel a volt SZU is az űrállomás programba kezdett — megépítette a Skylab űrállomást (W. von Braun).
A Saturn V rakétának a III. fokozatát építették át és helyére rakták be az űrállomást, vagyis az I. és II. fokozat segítségével állították pályára.

## Slide 76: A SKYLAB-PROGRAM
1973. május 14-én állították pályára a Skylab-et, de a felbocsátás közbeni káros rezonancia miatt leszakadt az egyik napelemszárny. Az első legénység a hibát kijavította, s 28 napot töltött az űrállomáson.
A tudományos programot végrehajtotta a személyzet.

## Slide 77: A SKYLAB-PROGRAM
A továbbiakban az űrállomáson még két személyzet dolgozott, majd úgy tervezték, hogy a Space Shuttle Orbiterek fogják szállítani a többi legénységet. Az program csúszásai miatt elkéstek, s a Skylab visszatért a sűrű légrétegbe és megsemmisült.
Darabjai Ausztrália nyugati részére és a Csendes-óceánba zuhantak. Az időbeni csúszások főleg az Orbiter óriásrakétáinak a tervezése miatt történtek (kb. egy-másfél év csúszás). A Skylab megmentése érdekében rakétával akarták megemelni a pályáját, de azt sem tudták időre befejezni. Az űrállomás elveszett.