## Slide 1: AZ 1. HÁZI FELADAT KÉRDÉSEI
1. Mekkora lesz a hangsebesség értéke a Föld felszínén, ha a hőmérséklet 35°C, ill. -25°C?
b) Mennyi volt a súlytalanságban töltött idő Shepard és Grissom űrugrásánál, ha az indulási sebesség 1450 m/s volt. E sebességérték az emelkedés során kb. 100 km-en alakult ki, s a súlytalanság a viszszatérés során is, csak 100 km-ig tartott, mert ezt követően már a levegő ellenállása éreztette hatását, így onnan már a terhelési többes egyre fokozódó hatása alatt repültek.
c) mennyi lett volna a terhelési többes Kubászov-Farkas páros esetében, ha 4 m/s lett volna a földet érési sebességük, és mennyi volt a tényleges, a 8 m/s földet érési sebesség miatt? (Δt = 0,025 s).

## Slide 2: 1. HÁZI FELADAT KÉRDÉSEI
2. Mekkora lesz a súrlódási hőmérséklet:
a) a képződő lökéshullámban 2, 4, 6 M-szám esetén, ha a t0 = –60°C; (rajzolja meg az első három adat alapján a grafikont, s ábrázolja) az x tengelyen az M-számot, az y tengelyen a hőmérsékleti értéket
b) a világűrből való visszatérés során mennyi lesz a eletkező hő értéke 40 km magasságban, ha ott a t0= –35°C?
Ts = T0 (1 + 0,174 · M2)

## Slide 3
3. Mennyi lesz a keringési ideje annak az űrobjektumnak: a) amelynek Hp = 600 km, Ha = 2400 km.
b) amelynek Hp= 198 km, a Ha = 240 km, c) Mekkora a körpályasebesség értéke 270 km-es átlagmagasság esetén?
4. Mekkora: a Hold átlagsebessége a Föld körüli pályáján a közepes távolsága esetén, s mennyi a perigeumban és az apogeumban?
5. Mekkora az első és második kozmikus sebesség értéke a Nap felszínén, és a Föld távolságán?
1. HÁZI FELADAT KÉRDÉSEI

## Slide 4
6. Számítsa ki a Saturn V rakétakomplexum három fokozatá-nak a z értékeit Ciolkovszkij képlete segítségével, s hatá-rozza meg ezen fokozatok sebességét, illetve a három fokozat zƩ valamint a vƩ sebességértékét. Az első fokozatnál w = 3,2 km/s. a II. és III. fokozatnál 3,6 km/s.
7. Határozza meg: a) annak a M0 = 2800 t rakétának a zszüks. értékét, amellyel 13 km/s végsebességet kívánunk elérni. F = 35 MN, w = 3,5 km/s. b) annak a rakétának a jellemző sebességét, amely három fokozatú, a w = 3300 m/s, a z = 9, a k = 0,65
8. Számítsa ki: a) az első és a második kozmikus sebesség értékeit R0 + 1500 km magasságú körpályára; b) az űrob-jektum R0 +1500 km sugarú körpályára állításához szük-séges jellemző sebesség értékét, ha az R0 = 6371 km.
1. HÁZI FELADAT KÉRDÉSEI