## Slide 1
HF–2
1. Határozza meg a Földről a Vénuszra indítandó űrhajó heliocentrikus, távolodási és indulási, valamint a Vénusz pályájára érkezés sebességét.
2. Számítsa ki a Merkúr pályájára, valamint a Naptól 242 millió km távolságban keringő űrállomásra való repü-léshez szükséges heliocentrikus, távolodási és indulási sebességet. A két eredményből vonjon le következtetést.
3. Határozza meg a Jupiter hatásszférájában elérhető gyorsítás értékét (vbe = 4 km/s; φ = 84°) az alábbi képlet segítségével: Δv = 2 ∙ vbe(km/s) ∙ sin (φ/2) ;

## Slide 2
4. Határozza meg a) Mekkora távolodási sebesség érhető el a Föld hatásszférájának a határán azzal az űrobjektummal, amely H = 250 km-ről 11,13 km/s sebességgel indul; b) Mekkora volt a Voya-ger-1 távolodási sebessége a Föld hatásszférá-jának a határán, ha az indulási sebessége a Föld felületére számolva 17,46 km/s volt?
Csak ha érdekli: Mennyi volt a Voyager-1 érkezési sebessége, amikor a Jupiter hatásszférájára érkezett? (Nem kötelező, de ha érdekli, a Naprendszer megfelelő adatait kell a képletbe beírni! Az r0 = 149,6 m km, az r = 730 m km, majd az r = 778,3 – 48 m km.)
5. Miért választotta az űrdinamika tárgyat, mi a véleménye, javaslata.

## Slide 3: A KÉPLET ALKALMAZÁSA A NAPRENDSZERBEN
Mivel a feladatot a heliocentrikus rendszerben kell megoldani, ezért:
- A képletben a Naprendszer adataival kell számolni;
- a korábban már megoldott, a Föld hatásszférájának a határára kapott távolodási sebesség, plusz a Föld se-bessége lesz az indulási sebesség a Jupiterre;
- a belépés a Jupiter hatásszférájába, a Jupiter pálya-magassága előtt 48 500 000 km-rel történik, (az r = = 777,6 millió mínusz a fenti érték, vagyis 729,1 millió, de lehet 730 millióval is számolni.