## Slide 1: Gépjárművek felépítése
Lengéscsillapítás, kerékfelfüggesztés, kerékgeometria, kerékkiegyensúlyozás

## Slide 2: A lengéscsillapítás feladata
A gépjárművek kerekei a gumiabroncson keresztül érintkeznek az úttesttel, de ezek nem csak forgó mozgást, hanem fel-le irányuló lengő mozgást végeznek az úttest egyenetlenségei következtében. Ezek, rövid idő alatt bekövetkező lengések, melyek dinamikus erőket eredményeznek, nagysága, a sebességtől és a gépjármű súlyától függenek, ezek az erők hatnak, mind a gépjárműszerkezetére, mind a benne ülő személyekre.
A lengéscsillapítók a lengő mozgás energiáját hővé alakítják és ezzel a lengést mérsékelik illetve megszüntetik.

## Slide 3: Csoportosítása
Működésük szerint lehet:
- száraz súrlódásos vagy
- folyadéksúrlódásos.

## Slide 4: Száraz súrlódásos lengéscsillapítók
A súrlódásos lengéscsillapító egyszerű, de csillapító hatása független a sebességtől és a kilengés irányától, illetve nagyságától. Ma már alig használják.

## Slide 5: Folyadéksúrlódásos lengéscsillapítók
A hidraulikus lengéscsillapító a folyadékot szűk nyíláson hajtja keresztül. Előnye ennek a rendszernek, hogy a csillapító által kifejtett erő a sebesség függvényében tetszőleges lefutású lehet, és nyugalmi helyzetben jelentéktelen.
F
1
2
3
4

## Slide 6: Folyadéksúrlódásos lengéscsillapítók
A szerkezet elrendezése lehet karos vagy teleszkópos.

## Slide 7: Folyadéksúrlódásos lengéscsillapítók
Előállítása igen pontos tűréseket kíván és különleges hígfolyós olajjal kell tölteni, mely télen sem dermed meg. Kényes szerkezet, de igen jó csillapítást biztosit és karbantartást általában nem igényel.

## Slide 8: Folyadéksúrlódásos lengéscsillapítók
A szerkezet három csőből áll: ezek közül a belső csőben (5) jár a dugattyú (10), a középső cső (6) az olajtartó és kiegyenlítő edény, a legkülső cső (3) pedig a szerkezetet védi a por ellen. A dugattyú a dugattyúrúdon van, ez a vezető és elzárógyűrűn és a tömítésen keresztül az A gumicsapágyhoz vezet. Ezt köti az alvázhoz. A 2 sapkát és a 3 porvédő csövet is a dugattyúrúdra erősítik. A két cső alsó végét a 12 sapka zárja le, az ehhez erősített gumicsapágy segítségével erősítik a szerkezetet a tengelyhez. A szerkezet úgy működik, hogy a dugattyú a belső csőben a rugó mozgásakor fel-le jár, és közben az olajat egyik oldaláról a másikra nyomja a dugattyú furatain keresztül.

## Slide 9: Folyadéksúrlódásos lengéscsillapítók

## Slide 10: Folyadéksúrlódásos lengéscsillapítók

## Slide 11: Folyadéksúrlódásos lengéscsillapítók

## Slide 12: Folyadéksúrlódásos lengéscsillapítók

## Slide 13: Folyadéksúrlódásos lengéscsillapítók

## Slide 14: Gázzal töltött lengéscsillapítók
Olaj csillapítás helyett gáz csillapításúak, ezeket finomabban lehet hangolni, mert a gáz nyomását állítjuk.
Működési elvük szempontjából folyadéksúrlódásosnak tekintheők.

## Slide 15: Elektromos lengéscsillapító
Egy amerikai egyetem, a Tufts University szabadalmaztatta az új típusú lengéscsillapítót, amely a futómű mozgásaiból termel villamos energiát.
Az ötlet elviekben nem komplikált: a lengéscsillapító mozgásait a beleépített lineáris generátor révén hasznosítják, így a futómű minden elmozdulása áramot termel. Négy lengéscsillapító egy 1,2 tonnás járműben, egy átlagos amerikai közúton, 72 km/h-s átlagsebesség mellett állítólag 2 és 17 kW közti elektromos teljesítmény leadására alkalmas.
Az eljárás állítólag teherautókban alkalmazva a leghatékonyabb, mivel a nagyobb tömegű járművek nagyobb kilengéseit könnyebb hasznosítani. A rendszer haszna persze elsősorban kisebb sebességnél, rosszabb minőségű utakon jelentkezik, ahol a haladáshoz szükséges energia kisebb részét emészti fel a légellenállás, és a teljesítmény nagyobb része az úthibák leküzdésére fordítódik – így a teherautókon kívül terepjárókban lehet igazán hasznos.
A kutatók szerint tipikus épített úton a befektetett energia 20-70%-a nyerhető vissza, ami nagyon jól hangzik, de ez persze csak a gördülési ellenállásra vetítve igaz, azaz ha a teljes motorteljesítménynek csupán néhány százalékát adják vissza a lengéscsillapítók. Ennek ellenére – mondjuk hibrid hajtású, vagy tisztán elektromos típusokban – lehet jövője a találmánynak.

## Slide 16: Aktív lengéscsillapítók
A globális járműelektronikai rendszereknél egy felügyelő elektronikával az alárendelt elektronikák működését össze lehet hangolni, mely vonatkozhatna az ABS-re, az ESP-re, a borulásgátlásra, a motor nyomaték szabályozásra, az aktív kormányozásra, és a lengéscsillapító karakterisztika szabályozásra is.
Olyan veszélyes helyzetekben, mint az egyidejű kanyarodás és fékezés például a MagneRide™ lengéscsillapító, ami nagyon gyors beavatkozással képes arra, hogy stabilizálja a járművet, nagy segítségére tud lenni a vezetőnek.

## Slide 17: Aktív lengéscsillapítók
Delphi MagneRide lengéscsillapító metszet

## Slide 18: Aktív lengéscsillapítók
A különböző rendszerek integrációjának legnagyobb akadálya, hogy ehhez szabványos protokollal működő, nagy sebességű kommunikációs rendszerre van szükség, melyet a különböző gyártók valamennyi rendszere használ. Ennek az egyik eszköze lehet a FlexRay rendszer.
A Delphi európai és amerikai technológiai központja egyaránt dolgozik egy új technológia továbbfejlesztésén, az RH (magneto-rheological) folyadékot alkalmazó lengéscsillapítókon.
Ezek adaptációját végzik különböző futóművekhez.
A MagneRide™ eddigi alkalmazásai világosan megmutatják, hogy a rendszer alkalmas arra, hogy javítsa a gépkocsik úttartását és vezetési tulajdonságait.
Mindez úgy lehetséges, hogy nem növeli bonyolult megoldásokkal a gépkocsi tömegét.
A különleges lengéscsillapítóval megvalósított, elektronikusan szabályozott kerékfelfüggesztési rendszer hatékonyan megvalósítja a kompromisszumot a komfortos és a biztonságos futómű között.

## Slide 19: Aktív lengéscsillapítók
A különleges folyadék a lengéscsillapítóban:
A MagneRide™ jelenleg a világon az egyik legígéretesebb szabályozott kerékfelfüggesztési rendszer megvalósítását teszi lehetővé. Egyszerű szerkezeti kialakítású lengéscsillapítót alkalmaz, melynek karakterisztikáját a mágneses erőtér hatására a különleges, úgynevezett MR szintetikus szénhidrogén alapú folyadék révén tudja változtatni. Ez egy olyan anyag, mely gyorsan és csak a mágneses erőtér működéséig mágnesezhető részecskéket tartalmaz. Ebből a szempontból a lágyvashoz hasonló.

## Slide 20: Aktív lengéscsillapítók
A működés lényege a magneto-rheologia

## Slide 21: Aktív lengéscsillapítók
A gerjesztő áram hatására az áramlási jellemzői megváltoztathatók, így tehát különböző lengéscsillapító karakterisztikák állíthatók be, méghozzá rendkívül gyorsan és mindenféle zajhatástól mentesen.
Különösen jól alkalmazható ez a futóművekre jellemző frekvencia tartományban.
A változtatható csillapítás lehetővé teszi a gépkocsi úttartási és vezetési jellemzőinek optimális értéken tartását. „Semi-active” kerékfelfüggesztési rendszer valósul így meg, méghozzá úgy, hogy a világon elsőként ehhez nem alkalmaz kis mozgó alkatrészeket.
Ettől eltérően más hasonló rendszerek különböző elektromechanikus szelepeket építenek be hasonló célok elérése érdekében, gyakran a lengéscsillapító külsejére, ami növeli a helyigényt.
A MagneRide ™ lengéscsillapító 46 mm átmérőjű dugattyújába beépített tekercsek maximálisan, darabonként 20 W elektromos energiát vesznek fel.
Minimális az ún. holt löket. A folyadék és a gáz a belső térben egymástól elkülönített.
A lengéscsillapító keresztirányú merevsége is kiváló, tehát a kormányzást nem befolyásolja hátrányosan.

## Slide 22: Aktív lengéscsillapítók
A MagneRide ™ rendszer széles határok között folyamatosan változtatható lengéscsillapítást valósít meg, úgy hogy az elektronika nagy sebességgel kiértékeli a kerekek és a felépítmény elmozdulásait.
Az érzékelő jelei, illetve az ESP rendszertől kapott információk alapján, változtatja a dugattyúk belsejében a gerjesztő áramot, de ennél még a vezető kívánságait is figyelembe veszi.
Így tehát most szoftveresen állítható a csillapítási tényező.
A kerekeknél minden kanyarban egymástól független lehet a lengéscsillapítók keménysége.
Hibafelismerési és a diagnosztikai lehetősége kimagasló. Együttműködésre alkalmas más elektronikus menetdinamikai szabályozó rendszerekkel.
A MagneRide™ rendszer eleve kínálkozik a prémium szegmens autóiba, vagy akár luxus változatokba. A sport kategóriába, de még a kisteherautókba is előnyösen beépíthető. A Delphi tud szállítani komplett elektronikus szabályozást is tartalmazó rendszert, de ha az autógyár úgy igényli, csak magát a lengéscsillapítót is, melynél figyelembe veszik az adott gépkocsi sajátosságait. A gyártását a lengyelországi gyárban Krosnóban végzik.

## Slide 23: Aktív lengéscsillapítók
A gerjesztő áram hatása

## Slide 24: Aktív lengéscsillapítók
- Ha nincs mágneses erőtér
A mágnesezhető részecskék a folyadékban egyenletesen, véletlenszerűen oszlanak el.
Ilyenkor ki- és berugózáskor a dugattyú elmozdulásakor a csillapító erő annak furataiban kialakuló hidraulikus fojtástól függ.
Viszonylag kicsi az ellenállás, hasonló a karakterisztika, mint a hagyományos lágy lengéscsillapítónál.
- Mágneses erőtér hatására
Ha a dugattyúba beépített tekercsben áram folyik, kialakul a mágneses erőtér.
Ennek hatására a lengéscsillapítóban a folyadék alapvető tulajdonságai megváltoznak.
Az erőtér hatására a parányi mágnesezhető részecskék a fluxusnak megfelelően sorba rendeződnek és hosszú láncot alkotnak.
Ezek a láncok a dugattyú furatára merőlegesen alakulnak ki.
Emiatt a ki és berugózáskor a dugattyú elmozdulása lefékeződik, megnő a hidraulikus ellenállás és ezzel arányosan a csillapítási tényező is.
A lengéscsillapító keményedése a mágneses erőtér változásával arányos.

## Slide 25: Aktív lengéscsillapítók
A MagneRide lengéscsillapító karakterisztikája

## Slide 26: Aktív lengéscsillapítók
A MagneRide felhasználói:
USA: Cadillac Seville STS, Chevrolet Corvette
Európa: Audi TT Coupé, Audi R8, Ferrari 599 GTB Fiorano, Ferrari California.

## Slide 27: Aktív lengéscsillapítók
A magnetorheológiai lengéscsillapító szerkezete
Az újfajta lengéscsillapító, szerkezetét tekintve egyszerűbb, mint a hagyományos lengéscsillapítók.
Egycsöves változatban készül.
Az összetett szeleprendszerre ennél nincs szükség.
Ezt a dugattyúban kialakított furatok, a változtatható mágneses erőtér, és a különleges folyadék helyettesíti. Ez egy speciális, szénhidrogén alapú szintetikus folyadék, mely 3-10 µm átmérőjű mágnesezhető részecskéket tartalmaz. A folyadék stabilizálásához különböző adalékokat kevernek
A dugattyú belsejébe szerelik a tekercset, mely az elektromágneses erőteret létrehozza.
A cső dugattyúrúd belsejében helyezik el a tekercs tápvezetékeit.
Mivel az elektronika az áramot a pillanatnyi igényeknek megfelelően képes szabályozni a lengéscsillapító karakterisztikája is széles határok között változik.
Ehhez csupán milliszekundumokra van szükség.

## Slide 28: Aktív lengéscsillapítók
A MagneRide rendszer előnyös tulajdonságai:
- Csökkenti a felépítmény függőleges mozgását a rossz úton.
- Csökkenti a felépítmény billenését, borulási hajlamát.
- Optimalizálja a rezgési tulajdonságokat.
- Optimalizálja a gépkocsi úttartását.
- Javítja a kormányzási jellemzőket.

## Slide 29: Lengéscsillapítók alkalmazása az autósportokban
Sportos lengéscsillapítók:
Állítható rugómagasságú sport lengéscsillapítók.
A gépkocsi típusához és megrendelő igényeihez igazodva készülnek el ezek a rugóstagok. A rugómagasság egy menetes toldattal fokozatmentesen állítható. Szükség esetén változtatható csillapítási karakterisztika is megoldható.

## Slide 30: Rally lengéscsillapítók
Kifejezetten rally használatra kifejlesztett egycsöves, külső tartályos lengéscsillapító három paraméterében állítható karakterisztikával. Tömlővel csatlakoztatott extra méretű kiegyenlítő tartállyal, ezáltal a dupla olajmennyiség extrém körülmények között sem melegszik fel jelentősen a lengéscsillapító nem lágyul fel hosszabb igénybevétel során sem. A fordított beépítési helyzetnek köszönhetően az első futómű megvezetésére szolgáló külső cső Ø 40 mm –es, rendkívül merev, kimagasló hajlítási szilárdsággal. Gömbfejes bekötési pontok, így a a legkisebb elmozdulások is hatásosan csillapítja, így az autó irányíthatósága nagymértékben javul, a legkisebb kormánymozdulatokra is reagál a jármű. Egymástól függetlenül kívülről fokozatmentesen állítható húzóerő, nyomóerő alacsony dugattyúsebességnél és magas dugattyúsebességnél. Ezáltal személyre, autóra szabható a karakterisztika egyéni preferenciák szerint. A húzófokozat beállításával elsősorban a rugóerősséghez igazítható a lengéscsillapító, a kemény versenyrugókhoz nem megfelelő lengéscsillapítóknál jelentkező pattogós, hintázó viselkedés megszüntethető, és az autó stabilitása egyénileg beállítható.

## Slide 31
Egymástól függetlenül kívülről fokozatmentesen állítható húzóerő, nyomóerő alacsony dugattyúsebességnél és magas dugattyúsebességnél. Ezáltal személyre, autóra szabható a karakterisztika egyéni preferenciák szerint. A húzófokozat beállításával elsősorban a rugóerősséghez igazítható a lengéscsillapító, a kemény versenyrugókhoz nem megfelelő lengéscsillapítóknál jelentkező pattogós, hintázó viselkedés megszüntethető, és az autó stabilitása egyénileg beállítható. A nyomófokozat alacsony sebességű tartományban a kisebb úthibákon áthaladáskor, valamint kanyarodáskor, fékezéskor dolgozik. Ennek beállításával finoman hangolható az autó válasza a kormánymozdulatokra; optimális beállítással a tapadás megnövelhető, mivel a gumi állandó kapcsolatban van a talajjal. A nyomófokozat magas sebességű szelepe nagyobb úthibáknál, kátyúknál, levágós kanyaroknál nyit, amikor nagyobb ütéseket kell kiszűrni. Megfelelő beállítással elkerülhető, hogy eldobja magát az autó, anélkül, hogy veszítene stabilitásából.
Suzuki Swift S1600
Suzuki SX4 WRC
Notes: Swift S1600 SX4 WRC

## Slide 32: Kerékfelfüggesztés
Kerékfelfüggesztés feladatai:
  Összeköti a kerekeket az alvázzal.
  Ébredő erők felvétele és átadása kerékről az alvázra, valamint alvázról a kerékre.

## Slide 33: Kerékfelfüggesztés
Merev tengely (vagy kapcsolt felfüggesztés):
  A két kereket egy merev tengelytest köti össze egymással. A kerekek együtt rugóznak.
Független kerékfelfüggesztések:
  Egy futómű két kereke külön-külön kapcsolódik az alvázhoz.

## Slide 34: Merev tengelyek
Hajtottak:
  A féltengelyeket és a hajtóművet egy egységbe építik bele.
  Az alvázhoz spirál- vagy laprugókkal kapcsolódik.
  Tekercs rugók esetén hosszirányú lengőkarokat és Panhard rudat alkalmaznak az erők átadására.

## Slide 35: Merev tengelyek
Hajtottak:
  Merev tengely Panhard rúddal:
    Torziós-, csavar-, és légrugók alkalmazása esetén.
      Vonóerőlengőkarok
      oldalerők Panhard rúd
  Bendzsó-tengely:
    Személygépkocsiknál alkalmazzák.
      Háza összehegesztett acéllemezfélből áll
      Laprugókkal kapcsolódik a kocsiszekrényhez

## Slide 36: Merev tengelyek
Hajtottak:
  Merev tengely Panhard rúddal:
    Torziós-, csavar-, és légrugók alkalmazása esetén.
      Vonóerőlengőkarok
      oldalerők Panhard rúd
  Bendzsó-tengely:
    Személygépkocsiknál alkalmazzák.
      Háza összehegesztett acéllemezfélből áll
      Laprugókkal kapcsolódik a kocsiszekrényhez

## Slide 37: Merev tengelyek
  De Dion:
    A hajtott tengely tömegeinek csökkentése miatt alakult ki.
      Felépítményen rögzített tengelyhajtás
      Watt-rudazatot alkalmazása a tengegy oldalirányú vezetésére

## Slide 38: Merev tengelyek
Nem hajtottak:
  Kormányzott: Tehergépkocsikon alkalmazzák.
    Az elkormányzott csonktengely ököl vagy villaszerűen kapcsolódik a merev hídtesthez.

## Slide 39: Merev tengelyek
Nem kormányzott: Elsőkerék-hajtású járművek hátsó tengelyeként alk.
  Kapcsolt lengőkaros
    Hosszlengőkarok, rugóacél kereszttartó
    Gumi-fém felfüggesztés
    Kereszttartó stabilizátor is
  Csatolt lengőkaros
    Hosszlengőkarok, csavarásra alkalmas U-alakú tengelytartó
    Hegesztés a hosszlengőkarok közepénél

## Slide 40: Merev tengelyek
Előnyei:
  A kerékfelfüggesztés geometriája nem változik
  Egyszerű és stabil kivitel
Hátrányai:
  Nagy rugózatlan tömeg
  Az út egyenetlensége elsődlegesen az egész futóműre hat

## Slide 41: Független kerékfelfüggesztések
lengőkar:
  Hosszirányú
    A forgástengely merőleges a jármű hossztengelyére
  Keresztirányú
    A forgástengely merőleges a jármű hossztengellyel
  Ferde
    A két tengely szöget zár be egymással

## Slide 42: Független kerékfelfüggesztések
Kettős keresztlengőkaros
  Trapézkaros
  Párhuzamos karos
McPherson felfüggesztés
Lengőtengelyes
Hosszirányú lengőkaros
  Egy hosszlengőkaros
  Kettős hosszlengőkaros
Ferde lengőkaros
Weissach hátsó tengely

## Slide 43: Kettős keresztlengőkaros
Szgk. kormányzott tengelyénél, valamint sportautók hajtótengelyénél

## Slide 44: Kettős keresztlengőkaros

## Slide 45: Kettős keresztlengőkar

## Slide 46: Kettős keresztlengőkaros
  Minden kereket két keresztlengőkar tart
    Előnyei:
      Csekély beépítési magasság
      Útfekvés és úttal való kapcsolat jó
    Hátányai:
      Sok csuklópont van
      Fékezésnél nagy a bólintás
  Trapézkar
    Csekély nyomtáv- és kerékdőlés változás
  Párhuzamos kar
    Nincs kerékdőlés változás
    Nyomtáv változás (hátrányos)

## Slide 47: McPherson-felfüggesztés
Szgk. Kormányzott tengelyeként alkalmazzák
Minden kereket egy rugós tag és egy keresztlengőkar vezet meg.

## Slide 48: McPherson-felfüggesztés
  A kettős keresztlengőkarosból fejlődött kifelső lengőkar a lengéscsillapító
  Csavarrugós szerkezet
  Előnyei:
    Csekély nyom- és dőlés változás
    Úttal való kapcsolat és az úttartás jó
    Gazdaságos gyártás
    Felfüggesztőelemek kis száma
  Hátrányai:
    Nagy beépítési magasság
    Az erők és zajok közvetlenül áttevődnek a felépítményre

## Slide 49: McPherson-felfüggesztés
McPherson első felfüggesztéssel és négylengőkaros, független hátsó felfüggesztéssel rendelkező intelligens futómű konstrukció a Sciroccóban

## Slide 50: Hosszlengőkaros felfüggesztés
Kettős hosszlengőkaros
  Kormányzott kerekekhez
  Csőtengelyben torziós rugók
    Előnyei:
      Kerékösszetartás, kerékdőlés, utánfutás nem változik

## Slide 51: Hosszlengőkaros felfüggesztés
Egy hosszlengőkaros
  Elsőkerék hajtásnál hátsó tengelyként alk.
    Előnyei:
      Csomagtér mélyebbre helyezhető
      Nyomtáv, összetartás, kerékdőlés nem változik
      Nagy rugóút a hosszlengőkarok miatt
    Hátrányai:
      Kanyarban a kerekek és a karosszéria erősebben dől

## Slide 52: Hosszlengőkaros felfüggesztés
A legnépszerűbb: MacPherson és csatolt hosszlengőkar párosa

## Slide 53: Lengőtengelyes felfüggesztés
Hátsókerék meghajtásnál alkalmazzák
  Differenciálművet szilárdan az alvázkerethez rögzítik
  Egy-egy csuklós lengőtengelyt alkalmaznak a meghajtásra
    Hátrány:
      A kerekek rugózásakor a kerékdőlés és a nyomtáv változik

## Slide 54: Ferdelengőkaros felfügg.
Személygépkocsi hátsótengelyként alk.
A hosszlengőkaros és a csuklós lengőtengelyek előnyeit egyesíti
  Jellemzők:
    =10…20°
    
    Előnyök:
      Úttal való érintkezés és az útfekvés nagyon jó
      Jól veszi fel a hossz és keresztirányú erőket
      Nyom- és dőlésváltozás csekély

## Slide 55: Ferdelengőkaros felfügg.
Volkswagen Sharannál alkalmazott ferdelengőkaros felfüggesztés

## Slide 56: Weissach hátsó tengely
Vezérlőhimbás, keresztlengőkaros felfüggesztés
  Két egymás feletti keresztlengőkar
  Lassuláskor a vezérlőhimba az alsó keresztlengőkaron keresztül kormányzó elmozdulást vált kia kerék a pozitív kerékösszetartás felé mozdul el a jmű. nem farol ki a kanyarban.

## Slide 57: Weissach első és hátsó tengely
Porsche 928 1977

## Slide 58: Kerékgeometria
Kerékdőlés ()
  Pozitív
  Negatív
Csapterpesztés ()
Utánfutás ( vagy na)
  Pozitív
  Negatív
Kerék összetartás vagy széttartás (l2-l1)
Kanyarodási szögeltérés (-)

## Slide 59: Kerékdőlés ()
A kerékdőlés a kerék síkjának hajlásszöge a függőlegestől mérve. A dőlést fokban és percben adják meg.

## Slide 60: Kerékdőlés ()
Pozitív és negatív kerékdőlést különböztetünk meg.
  Előnyök:
    Csekély kormány-nyomaték a kicsi kormány-gördülési sugár következtében
    A kerékcsapágy játék korlátozott és a kerékanyák kevésbé terheltek
  Hátrányok:
    Kormányzásnál bekövetkező kerékdőlés változás pörgettyűnyomatékot eredményez
    Túl nagy dőlés egyoldali kopást eredményez a gumiabroncson

## Slide 61: Kerékdőlés
Pozitív kerékdőlés:
  A kerék síkja felül kifelé dől
  A legtöbb gjmű. kormányzott mellső kerekeinek dőlése pozitív
  Értéke:
    +0°20’ és 1°30’ közötti
  Előnyei:
    Jó egyenes haladás
    Kis kormánygördülési sugár
    Minél nagyobba pozitív dőlés, annál kisebbek az oldalirányú erők kanyarban
  Hátránya:
    A kerék támaszkodik a tengelycsonkra

## Slide 62: Kerékdőlés
Negatív kerékdőlés:
  A kerék síkja felül befelé dől
  A legtöbb szgk. hátsó kerekeinek negatív a dőlése
  Gyors jmű.-vek első kerekeinél is alk.
  Értéke:
    -0°30’ és –2° közötti
  Előnye:
    A jármű súlypontja alacsonyabban van
    Kanyarban javítja az oldalirányú tapadást
  Hátránya:
    A futófelület belső részén nagyobb kopást okoz

## Slide 63: Csapterpesztés ()
A csapterpesztés megadja a függőcsapszeg dőlését a függőlegeshez képest
Nagyságát fokban és percben adják meg
Értéke:
  2…8° közötti
Csökkenti a kormány legördülési sugarat
Előnyei:
  Csekély kormány-forgató nyomaték, a kicsi kormány-legördülési sugár következtében
  Kormányzáskor a járműtest elől kissé megemelkedik, ami a kormány kormány-visszatérítést segíti
  A kerekek oldalirányú rezgéseit akadályozza meg

## Slide 64: Utánfutás ( vagy na)
Az utánfutás a függőcsapszegnek a jármű hossztengelyének irányában mért dőlése a függőlegeshez képest
Megadása:
  : szögben és fokban
  na: mm-ben (a kerék felfekvési pontja és a csapszeg tengelyének meghosszabbítása által a talajon kijelölt pont közötti távolság)
Lehet potitív (utánfutás) és negatív (előfutás)
Értéke:
  0…6° közötti

## Slide 65: Utánfutás
Pozitív utánfutás
  Előnyei:
    A kerekekre húzóerő hat stabilizálja a kormányzást
    Kanyarmenet után önműködő kerék visszaállítás
    A kerekek szitálását csökkenti
  Hátránya:
    Nagyobb oldalszél-érzékenység
    Kanyarban a jmű a belső oldalon megemelkedik a külsőn pedig lesüllyed a kormányelfordítás következtében

## Slide 66: Utánfutás
Negatív utánfutás vagy előfutás
  Elsőkerék-hajtású járműveken alkalmaznak
  Tulajdonságai:
    A hajtott kerekek a vonóerő hatására állnak vissza egyenesbe
    Oldalszél-érzékenység csökken

## Slide 67: Kerékösszetartás
A kerékösszetartás az az l2-l1 távolságkülönbség, amely az egyenes irányban haladó kerekek eleje és hátulja között adódik, a kerékközéppont magasságában nézve.
Kerékpánt peremtől kerékpánt peremig kell mérni
Lehet pozitív, negatív (széttartás) és zérus
Megadása:
  mm-ben távolságkülönbségként
  fokban és percben
Nagysága:
  0…8 mm közötti érték
Elsőkerék-hajtásnál általában nulla, vagy negatív

## Slide 68: Kerékösszetartás
Előnyei:
  Korlátozza a kormány-holtjátékot
  A kerekek szitálása csökken
  A nyomtartás javul
Hátránya:
  Túl nagy összetartáshoz nagyobb gumiabroncskopás tartozik

## Slide 69: Kanyarodási szögeltérés ()
A kanyarodási szögeltérés az a szög, amellyel a kanyar belső oldalán levő kereket jobban elfordítják, mint a külső oldalon lévőt
A kanyar belső oldalán levő kerék 20°-os elfordítási szögénél határozzák meg

## Slide 70: Kerékkiegyensúlyozás
Kiegyensúlyozatlanság:
  A forgó kerék tömege soha nem oszlik el egyenletesen a kerülete mentén, ezáltal kiegyensúlyozatlanság lép fel, ami:
    zavarja a forgómozgást
    növeli a gumikopást
    a felfüggesztés és a kormánymű alkatrészek kopását növeli
  Statikus és dinamikus kiegyensúlyozatlanságról beszélünk

## Slide 71: Statikus kiegyensúlyozatlanság
Oka:
  A forgástengelyhez képesti egyenlőtlen tömegeloszlás
  A kerék súlypontja a forgástengelyen kívül vanforgáskor centrifugális erő lép fel!a forgástengelyt el akarja tolni
Megjelenése:
  A kerék ugrál
Megszüntetése:
  Ellentétes oldalon mindkét abroncs-peremre megfelelő nagyságú kiegyenlítő súlyok (m2) felrögzítésével

## Slide 72: Dinamikus kiegyensúlyozatlanság
Oka:
  A forgástengelyre merőleges középsíkhoz viszonyított egyenlőtlen tömegeloszlás
  A kiegyensúlyozatlanság helye a középsíkon kívül vanforgáskor centrifugális erő lép fel!a forgástengelyt ki akarja billenteni
Megjelenése:
  A kerék támolyog
Megszüntetése:
  A tömegeltolódásokkal szemben két azonos nagyságú m2 kiegyenlítő tömeget rögzítünk az abroncs peremekre

## Slide 73: Forrás:
Francz József: A lengéscsillapítás és kerékfelfüggesztés
Kapuy Ádám: Lengéscsillapítás
Joó Richárd: Futóművizsgálatok, kerékfelfüggesztés
Zinner György: Gépjárművek felépítése
www.autotechnika.hu
www.autoipari-klaszter.hu
Gyakrolati anyagok