## Slide 1
Jármű-informatika
(Járműrendszer-informatika)
Flexray
Dr. Tamás Szakács: szakacs.tamas@bgk.uni-obuda.hu,
Ákos Jányoki: janyoki.akos@bgk.uni-obuda.hu

## Slide 2
FlexRay
Korszerű gépjármű kommunikációs rendszer
Áttekintés:
Méretezhető statikus és dinamikus üzenetátvitel (determinisztikus és rugalmas).
Magas nettó adatátviteli sebesség 5 Mbit/sec; bruttó adatátviteli sebesség körülbelül 10Mbit/sec.
Skálázható hibatolerancia (egy- és kétcsatornás).
Hiba-visszatartás a fizikai rétegen egy független Busz Figyelővel.
Hibatűrő idő szinkronizálás (globális időalap).

## Slide 3
FlexRay
Igény nagy adatátviteli sebességű buszrendszer iránt.
Determinisztikus és hibatűrő busz rendszerek fejlett autóvezérlés
alkalmazásokhoz.
Elosztott vezérlőrendszerek támogatása busz rendszerek által.
Különböző kommunikációs rendszerek korlátozott száma a járműveken belül.
Motiváció
Követelmények
Telematika
Irányítási rendszer
LIN
CAN
MOST
FlexRay

## Slide 4
Célok
Korszerű kommunikációs technológia fejlesztése nagy sebességű vezérlési alkalmazásokhoz a járművekben.
Technológia elérhetővé tétele a piacon mindenki számára.
Technológia irányítása defacto szabványként.
FlexRay

## Slide 5
Szinkron és aszinkron adatátvitel (méretezhető).
Magas nettó adatátvitel 5 Mbit/sec; bruttó adatátviteli sebesség 10Mbit/sec.
Determinisztikus adatátvitel, garantált üzenet késeltetés és üzenet csúszás (jitter).
Redundáns átviteli csatornák támogatása.
Hardverbe épített hibatűrő és idővezérelt szolgáltatások.
Gyors hiba felismerés és jelzés.
Globális idő alapú hiba tűrés szinkronizáció támogatása.
Hiba behatárolás a fizikai rétegen egy független Busz Figyelőn keresztül.
Döntés nélküli továbbítás.
Optikai és elektronikai fizikai rétegek támogatása.
Busz-, csillag- és többcsillagos topológiák támogatása.
Alapvető funkciók
FlexRay

## Slide 6: Hardver Tulajdonságai és Topológiája a megosztott FlexRay Rendszereknek – Aktív Csillag
Opcionális redundáns kommunikációs csatornák.
1 az 1-hez kommunikációs kapcsolatok aktív csillagok kombinációjával.
„Ébredés” támogatása buszon keresztül.
Legfeljebb 5 Mbit/sec nettó adatátviteli sebesség támogatása.
Energiagazdálkodás támogatása.
ECU
Aktív Csillag
Redundancia
Fizikai 1 az 1-hez kommunikációs kapcsolat
Kommunikáció vezérlő és µC
Busz Driver
FlexRay

## Slide 7
Hardver Tulajdonságai és Topológiája a megosztott FlexRay Rendszereknek – Passzív busz
Korlátozott megoldás
(A rendelkezésre álló fizikai
réteg újra felhasználása):
Opcionális redundáns kommunikációs csatornák.
„Ébredés” támogatása a buszon keresztül, függ a fizikai rétegtől.
Alacsony bruttó adatsebesség (hasonló a CAN-hez).
Energia gazdálkodás támogatása, függ a fizikai rétegtől.
Busz Figyelő, függ a fizikai rétegtől.
FlexRay
Kommunikáció vezérlő
(és Host)
Busz Driver
Passzív Busz
Redundancia
Csomópont

## Slide 8
1 vagy 2 bus driver csatlakozik egy kommunikációs vezérlőhöz.
Csatlakozás az “állandó áramhoz”.
“Ébredés” buszon keresztül.
“Kikapcsolás” ECU-val.
FlexRay ECU tulajdonságai, blokk diagram
Kommunikációs vezérlő
Mikrovezérlő
(Hoszt)
Tápegység
Busz
ECU
Busz
Állandó
áram
Bus Driver
Busz
Figyelő
Bus Driver
Busz
Figyelő
FlexRay
Csomópontok teljesítmény módjai | Kommunikáció | Tápegység (belső)
Szint 1 | Elérhető | Elérhető
Szint 2 | Nem elérhető | Elérhető
Szint 3 | Nem elérhető | Nem elérhető

## Slide 9
Tápegység
Bus
Bus
Állandó áram
Több mint 1 busz driver szükséges.
Kommunikáció vezérlő és mikrokontroller nem szükséges.
„Állandó áramhoz” csatlakozás.
„Ébredés” buszon keresztül.
“Kikapcsolás” buszon keresztül.
FlexRay Aktív Csillag tulajdonságai, blokk digram
Aktív csillag
Busz Driver
Busz Driver
FlexRay
Aktív csillag teljesítmény módjai | Kommunikáció | Tápegység (belső)
Szint 1 | Elérhető | Elérhető
Szint 2 | Nem elérhető | Elérhető
Szint 3 | Nem elérhető | Nem elérhető

## Slide 10
Adatátvitel
keret
(Statikus rész)
keret
(Dinamikus
rész)
Kommunikációs ciklus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
da
B
db
C
dc
B
dd
D
de
E
df
F
dg
C
dk
10
Statikus rész
Dinamikus rész
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
d´a
B
dh
C
di
G
dj
C
d´k
10
Üzenetek csatorna 2
0
0
B
d´d
D
d´e
11
11
A
d´l
A
dl
12
12
A
dn
A
dm
13
G
dp
13
14
F
do
15
E
dq
14
15
...
...
ID
datatype
ID
datatype
Üzenetek csatorna 1
1
2
3
4
5
6
7
9
1
2
3
8
9
4
5
11
11
12
12
13
14
15
cella
cella
szinkronizálás jel
pont B
pont C
pont D
pont E
pont F
pont G
pont A
csatorna 1
channel 2
node
Csomópont
FlexRay

## Slide 11
FlexRay Protokol Keret Formátum (I)
ID: Azonosító, 10 bit, tartomány: (110 ... 102310), a cellák számát határozza meg a statikus részben, vagy a prioritást a dinamikus részben.
MUX: Multiplex mező, 1 bit, lehetővé teszi a csomópontoknak hogy azonos azonosítóval különböző üzeneteket továbbítsanak.
SYNC: Szinkronizációs mező, 1 bit, megjelöli azokat a kereteket melyek az óra szinkronizáláshoz lesznek használva.
LEN: Hossz mező, 4 bit, LEN = a használt adatbájtok száma (010 ... 1210).
D0 ... D11: Adatbájtok, 0-12 bájt.
CRC: Ciklus redundancia ellenőrző mező, 16 bit.
FlexRay

## Slide 12
FlexRay Protokol Keret Formátum (II)
A ciklus számláló azon alkalmazási folyamatok szinkronizálásására használható,
melyek hosszabbak, mint a kommunikációs ciklus.
CYCLE: Ciklus számláló, 8 bit, tartomány: (010 ... 25510). A CYCLE-mező ciklus számlálókként vagy adatbájtokként használható. A ciklus számláló folyamatosan növekedik minden kommunikációs vezérlőben, minden egyes kommunikációs ciklus kezdetén.
SYNC: Szinkronizációs mező, 1 bit, megjelöli a ciklusszámlálót tartalmazó keretet.
D0 ... D10: Adatbájt, 0-11 bybájt.
FlexRay

## Slide 13
FlexRay Protokoll óra szinkronizálás
Helyi órák szinkronizálása globális időbázishoz.
Legfeljebb két aszimmetrikus hiba tolerálható, ha elengedő számú csomópont van.
Hibatűrő óra szinkronizálás elérhető tiszta statikus konfigurációban és vegyes konfigurációban (statikus és dinamikus rész a kommunikációs ciklusban).
Nem érhető el hibatűrő óraszinkronizáció tiszta dinamikus konfigurációban.
Az összes topológia támogatása (egy csatornás, két csatornás, vegyes egy és kétcsatornás).
Csak a statikus rész csomópontjai vehetnek részt az óra szinkronizálásban
(SYNC bittel jelölt keretekkel).
Minden csomópont használhatja a globális időt.
FlexRay

## Slide 14
Piac
  Trendek az információs társadalomban.
    Számítógépes alkatrészek a gépészmérnököknek.
    Repülési terület (Airbus A320).
  Ki teheti lehetővé költségérzékeny iparágak számára?
    Gépjármű, ipari irányítás, stb.
TTTech – Idővezérelt Technológia
  TTP alapú rendszer kiértékeléséhez, tervezéséhez kínál termékeket.
Idővezérelt Protokoll Miért?
TimeTriggeredProtocol.ppt

## Slide 15
TTP – több, mint egy protokoll.
  Hálózati protokoll.
  Operációs rendszer ütemezési filozófia.
  Hibatűrés megközelítés.
Idővezérlés megközelítés.
  Stabil időalap.
  Szokásos dolgok egyszerű végrehajtása.
  Ciklikus ütemezések.
TTP (Idővezérelt Protokoll)
TimeTriggeredProtocol.ppt

## Slide 16
TTP/A (Automatív osztály A = enyhe valós idő)
  TTP csökkentett változata.
  Olcsóbb mester/szolga variáns.
TTP/C (Automatív osztály C = durva valós idő)
  TTP teljes verziója.
  Hibatűrő megosztott változat.
Két leágazás
TimeTriggeredProtocol.ppt

## Slide 17
Például: Hogyan csinálod ezt csomópontoként 2 dollárért?
  Válasz: kompromisszum kötés után,… és A osztályú eszközöket alkalmazva (enyhe valós idejű).
  Az osztott hibatűrés drága (különösen idő bázisúaknál), szóval helyette mester/szolga lekérdezéseket alkalmaznak.
TTP/A: Olcsóbb verzió
TimeTriggeredProtocol.ppt

## Slide 18
Protokoll réteg a TTP/A-ban
TimeTriggeredProtocol.ppt
Alkalmazás
TTP üzenetek leképezése a releváns adatelemek felhasználásához.
Kommunikációs hálózati felület
Üzenet ellenőrzés és hiba észlelés
Kommunikációs sorozat felület
Busz Driver
Átviteli közeg

## Slide 19
Művelet
  Mester lekérdezi a többi csomópontot. (szolga)
  Nem-mester csomópontok lekérdezéskor továbbítják az üzeneteket.
  Szolgák közti kommunikáció a mesteren keresztül.
Lekérdezés
TimeTriggeredProtocol.ppt
Mester
Szolga
Szolga
Szolga

## Slide 20
Előny
  Egyszerű protokoll a megvalósításhoz.
  Történelmileg nagyon népszerű.
  Korlátozott késleltetés valós idejű alkalmazásokhoz.
Hátrány
  Egyetlenlen meghibásodási pont a központosított mestertől.
  Sávszélességet vesz igénybe a lekérdezés.
  Telepítés során a hálózat mérete rögzített. (Vagy a mesternek kell felfednie a csomópontokat újra konfigurálás során)
Lekérdezés kompromisszum
TimeTriggeredProtocol.ppt

## Slide 21
TTP/C
  Egy idő vezérelt kommunikációs protokoll biztonság szempontjából kritikus (hibatűrő) osztott valós idejű rendszerhez.
  TDMA (Idő osztásos többszöri hozzáférés) médiahozzáférési stratégia alapján.
  Óra szinkronizálása alapján.
TTP/C
TimeTriggeredProtocol.ppt

## Slide 22
Néhány fogalom
CNI
  Kommunikációs hálózati felület: Felület a kommunikációs vezérlő és a gazda számítógép között egy osztott rendszer csomópontján belül.
Alakíthatóság
  A szoftver rendszer különböző elemei egymástól függetlenül fejleszthetőek és integrálhatóak a szoftverfejlesztés későbbi szakaszában.
Hibacsend
  Az alrendszer hibacsendes ha vagy megfelelő eredményt ad, vagy nem ad eredményt, pl.: halk abban az esetben ha nem tud megfelelő szolgáltatást nyújtani.
FTU
  Hibatűrő egység
SRU
  Kisebb cserélhető egység
TTP/C
TimeTriggeredProtocol.ppt

## Slide 23
Szoftver alkalmazás a Hostban
FTU tagság
Redundáns menedzsment
SRU tagság
Óra szinkronizáció
Média hozzáférés: TDMA
Host réteg
FTU CNI
FTU réteg
RM réteg
SRU réteg
Adat kapcsolat /Fizikai réteg
Alap CNI
TTP/C Protokoll Réteg
TimeTriggeredProtocol.ppt

## Slide 24
(Folyt.)
Adatkapcsolat / Fizikai réteg
  Erőforrást biztosít a keretek cseréjére a csomópontok között.
SRU réteg
  Tárolja az adatmezőit a megkapott kereteknek.
RM réteg
  A TTP/C klaszter hidegindításához biztosítja a mechanizmusokat.
FTU réteg
  Kettő vagy több csomópontot csoportosít FTUk-ba.
Host (gazda) réteg
  Az alkalmazandó szoftvert biztosítja.
Alap CNI
  Adtamegosztó felület az RM és az FTU rétegek között.
FTU CNI
  Az FTU és a Hoszt réteg közötti felület.
TimeTriggeredProtocol.ppt

## Slide 25
Pontos felület specifikáció.
Alakíthatóság.
Alkatrészek újrafelhasználhatósága.
Beszállítói/Albeszállítói kapcsolatok javítása.
Időszerűség.
Hibaelhárítás.
Konstruktív tesztelhetőség.
Hibatűrés zökkenőmentes integrálása.
Egyszerűbb szoftver alkalmazás.
Rövidebb piacra jutási idő.
Alacsonyabb fejlesztési költségek.
Alacsonyabb karbantartási költségek.
Célkitűzések a TTP/C-ben
TimeTriggeredProtocol.ppt

## Slide 26
TTP/C rendszer struktúra
TimeTriggeredProtocol.ppt
Host alrendszer
Kommunikációs alrendszer
Kommunikációs hálózati felület
TTP kommunikációs vezérlő
Hibatűrő egység

## Slide 27
Két aktív csomópont, két árnyék csomópont.
Három aktív csomópont egy árnyék csomópont (hármas moduláris redundancia).
Két aktív csomópont árnyék csomópont nélkül.
FTU Felhasználási példa:
FTU a TTP/C-ben
TimeTriggeredProtocol.ppt
Pont0
Pont1
Pont0
Pont0
Pont1
Pont2
Pont1
Árnyék
Árnyék
Árnyék

## Slide 28
Tartalmazza a vezérlőt a protokoll futtatásához.
DPRAM (kettős portu RAM)
  Memóriában leképezett hálózati felület megvalósítása.
BG (Busz Figyelő)
  Hardver figyelő a „hibacsend” biztosítására.
A valós chipeknek nagy pontosságú időforrásokat kell használniuk.
  Még a kettős redundáns kristály oszcillátorok is mint amit a DATAC-ban használnak a Boeing 777-hez.
Egy csomópont konfigurálása
TimeTriggeredProtocol.ppt

## Slide 29
Egy csomópont konfigurálása
TTP/C
TimeTriggeredProtocol.ppt
Alkalmazási feladat
Kód/
Statikus
adat
Din.
adat
Host alrendszer
Kód/
Statikus
adat
Kommunikációs alrendszer

## Slide 30
TDMA Ciklus
  Egy FTU kétszer küld eredményt.
  Aztán a következő FTU küld néhány eredményt.
  És így tovább amíg vissza nem térünk az első FTU következő üzenetéhez.
Csoport ciklus
  A csoport ciklus tartalmazza az összes lehetséges üzenet és feladat ütemezését.
Ciklus a TTP/C-ben
TimeTriggeredProtocol.ppt
cella
cella
ciklus
Csoport ciklus
keret
keret
SRU0 által küldött üzenet
SRU1 által küldött üzenet

## Slide 31
I-keretek használata inicializáláshoz.
N-keretek használata normál keretekhez.
TTP/C Keret
TimeTriggeredProtocol.ppt
Adatmező (max 16 bájt)
Fejléc
I/N Keret
Mód Bit2
Mód Bit1
Bit0 Mód
Ack N0
Elő
Ack N1
Elő
Ack N0
ElőElő
Ack N1
ElőElő
Fejléc
C-Állapot (6 bájt)
I-Keret:

## Slide 32
Előny
  Egyszerű protokoll a megvalósításhoz.
  Determinisztikus válaszidő.
  Nincs időpazarlás a Mester válasz lekérdezéshez.
Hátrány
  Egyetlen meghibásodási pont a buszvezérlőtől.
  Sávszélesség elvesztegetése csomópont tétlenség esetén.
  Stabil órák.
  Rögzített hálózat méret a telepítés során.
TTP előnyei, hátrányai
TimeTriggeredProtocol.ppt

## Slide 33
Szolgáltatás
TTP/A
TTP/C
Óra szinkronizáció
Központi
Multimester
Osztott,
Hibatűrő
Üzemmódváltók
Igen
Igen
Kommunikációs probléma észlelés
Részben
16/24 bit CRC
Tagság szolgáltatás
Egyszerű
Teljes
Külső Óra szinkronizáció
Igen
Igen
Idő-Redundáns átvitel
Igen
Igen
Kettős csomópontok
Nem
Igen
Kettős csatornák
Nem
Igen
Redundancia menedzsment
Nem
Igen
Árnyék csomópontok
Nem
Igen
TTP/A - TTP/C összevetés

## Slide 34
TTP/A olcsóbb megvalósításhoz.
TTPcsomópont olyan TTP/C és TTP/A integrált megoldást valósít meg, amely minden érzékelési és működtetési műveletet végrehajt, durva valós idejű határidőn belül minimális csúszással.
(Csúszás (Jitter): A csúszás az akció minimum és maximum időtartama közötti különbség (feldolgozási művelet, kommunikációs művelet.) )
TTP/C + TTP/A
TimeTriggeredProtocol.ppt

## Slide 35
TTTech érzékelő csoport -- TTP Hardver Rendszerek
  TTP Hardver Termékek
    TTPcsomópont
  TTP Szoftver Termékek – TTP Eszközök
    TTPterv
    TTPépítés
    TTPos
    TTPNézet
    TTPtöltés
TTTech – Idő vezérelt technológia
TimeTriggeredProtocol.ppt

## Slide 36
TTP Érzékelő Csoport

## Slide 37
TTPcsomópont
TTP/C (TTPchip alapján) CAN fizikai réteggel Philips 82C250.
Kettős TTP/A mester ISO 9141 fizikai réteggel.
10Mbit Ethernet felület Western csatlakozóval.
CAN fizikai réteg Philips 82C250.
Széria kommunikációs felület.
16 analóg bemenet.
12 szabad programozható TPU csatorna.
4 PWM csatorna.
Kétirányú dupla művelet időzítő csatorna.
42 digitális I/O pin.

## Slide 38
Csoport-szint
Csomópont-szint
Csomópont tervezési adatbázis
Csoport tervezési adatbázis
Hibatűrő
réteg
OS
beállítás
Online adatok a TTP/C buszból
Letöltés a TTP/C buszra
terv
nézet
építés
töltés
TTP szoftver Fejlesztési Környezet

## Slide 39
(Folyt.)
TTPterv
Átfogó eszköz a TTP-csoportok tervezéséhez, állapot üzenetek és ideiglenes tűzfalak koncepciója alapján.
TTPépítés
Környezet a TTP-csoport csomópontjainak tervezéséhez.
TTPos
Az idővezérléses architektúra és a TTP/C kommunikációs protokoll hibatűréssel.
TTPnézet
Könnyen használható grafikus felhasználói felület, ami figyeli a valós idejű üzeneteket a csomópontok között.
TTPtöltés
Könnyen használható grafikus felhasználói felület, ami lehetővé teszi a letöltési gyűjtemények létrehozását és karbantartását.

## Slide 40: Demonstráció
Specifikáció
  Vezérlő és csoport kommunikáció indítása.
  Alap kommunikáció a TTP/C -vel.
  Alap FT réteg funkciók, mint a gazdagép életjelének és az üzeneteknek a kezelése.
  Replika létrehozásának feladatmeghatározása.
  A replika újra integrálása h-állapotú üzenetek használatával.
  Az üzenet jelenlegi redundancia fokának az ellenőrzése.
  Válasz a szórványos eseményekre idő vezérelt architektúrával.
TTP